Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Żołnierzy WiN 22

22-200 Włodawa

OFERTA PRZETARGOWA

Dane Wykonawcy:

Nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

My, niżej podpisani:

Oferujemy fabrycznie nowy samochód ciężarowy do wywozu odpadów komunalnych marki ................................. typ.................................................... z deklaracją zgodności z wytycznymi 98/37/WE o następujących parametrach:

a) dotyczących nadbudowy:

- zabudowa skrzyniowa, bezpylna, z urządzeniem załadowczym tylnym,

- skrzynia ładunkowa w kształcie prostopadłościanu, wykonana z blachy o grubości…………, co najmniej do połowy wysokości oraz z blachy o grubości……–  powyżej, z ożebrowaniem zewnętrznym,

- podłoga z blachy o grubości …………, płaska,

- pojemność skrzyni ładunkowej –…………….. m3,

- mechanizm ugniatania odpadów liniowo-płytowy,

- stopień ugniatania odpadów - 1:5,

- funkcja ugniatania biomasy,

- sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki za pomocą jednej dźwigni,

- urządzenie załadowcze dostosowane do obsługi pojemników od 80 do 1100dm3,

- możliwość równoczesnego załadunku dwóch pojemników o objętości do 240 dm3,

- pojemność kosza zasypowego –……….  m3,

- kosz zasypowy wykonany /ze stali DOMEX lub równoważnej/, ……………………………………………...

- system samooczyszczania skrzyni ładunkowej,

- siłowniki prasy ugniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka,

- możliwość przejścia ze sterowania automatycznego prasą na sterowanie ręczne, w dowolnej fazie cyklu automatycznego,

- automatyczne sterowanie obrotami silnika, w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,

- układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo obsługi,

- elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy,

- układ centralnego smarowania,

- dwa zbiorniki na odcieki z odpadów,

- dwa stopnie uchylne z czujnikami, powodującymi przy zajętym stopniu:

- ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h,

- rozłączenie układu ugniatania,

- blokadę cofania pojazdu,

- kolor nadbudowy – czerwony,

- świetlenie i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami,

- belka świetlna na kabinie pojazdu,

- układ dezynfekcji pojemników wyposażony w wąż o długości 10m, z lancą, zbiornik  na ciecz dezynfekującą o pojemności 25 dm3, układ zabezpieczony jest przed zamarznięciem, uruchamiany z rękojeści lancy).

b) dotyczących podwozia:

Podwozie dwuosiowe.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – …………… kg.

- Silnik:

- moc - ………… kW (………. KM),

- emisja spalin - EURO 5 na zasadzie podwójnego obiegu spalin, bez AdBlue,

- wydech pionowy,

- płomieniowe urządzenie rozruchowe.

- Skrzynia biegów – 9-biegowa z przystawką odbioru mocy.

- Układ kierowniczy – wspomagany hydraulicznie.

- Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem.

- Oś przednia:

- nośność nie mniejsza niż ………  kg,

- stabilizator przedniej osi.

- Oś tylna:

- zawieszenie pneumatyczne,

- nośność - ……….. kg,

- stabilizator tylnej osi.

- Most tylny: blokada mechanizmu różnicowego.

- Koła R 22,5.

- Układ hamulcowy EBS:

- ABS,

- hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej.

- Kabina:

- 3 osobowa,

- tachograf cyfrowy,

- kolor – niebieski, RAL 5010, lakierowanie fabryczne,

- klimatyzacja bezfreonowa z automatyczną regulacją temperatury,

- blokada koła kierownicy z immobilizerem,

- elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera,

- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera,

- oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera,

- centralny zamek,

- szyba przednia przyciemniana ze szkła zespolonego,

- szyby drzwi przyciemniane,

- lusterko krawężnikowe prawe,

- lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane,

- lusterko szerokokątne  prawe, ogrzewane,

- lusterko szerokokątne  lewe, ogrzewane,

- lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe”.

- Pozostałe wyposażenie:

- zbiornik paliwa: ………..  litrów,

- sygnał ostrzegawczy przy cofaniu,

- komputer pokładowy,

- radio CD,

- podnośnik hydrauliczny 10 ton,

- gaśnica,

- trójkąt ostrzegawczy,

- klin pod koła.

c) dodatkowych wymagań:

- dajemy  gwarancję na podwozie i nadbudowę na okres ………………… miesięcy.

- zapewniamy gwarancyjny serwis stacjonarny dla przedmiotu umowy w odległości do 400 km od siedziby zamawiającego z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie.

- załączamy do oferty: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

( * świadectwo homologacji typu na pojazd kompletny lub decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydana przez Ministra  – dokument ważny na dzień składania ofert).

Oświadczamy, że samochód wykonany jest zgodnie z normą PN-EN 1501-1 i posiada deklarację zgodności z wytycznymi 98/37/WE.

Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Cena za wykonanie w/w przedmiotu zamówienia wynosi ………………………….. złotych,

(słownie zł: ………………………………………………………………………………………………………………….)

w tym:

- cena netto wynosi …………………………….. złotych,

(słownie zł:…………………………………………………………………………………………………………)

- wartość podatku VAT ………………………… złotych,

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………)

Podana cena w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (dostawa, szkolenie, serwis).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

Oświadczamy, że całość zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne, konsorcja*):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z podanym wzorem.

Oświadczamy, iż po otrzymaniu oświadczeń, wniosków, zawiadomień czy informacji faksem lub drogą elektroniczną, zobowiązujemy się niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oferta zawiera . . . . . ponumerowanych stron.

Załączniki do niniejszej oferty stanowią niżej wymienione dokumenty:

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . .				  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/Imienna pieczęć i podpis Wykonawcy/

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców)